Tööde album

Restaureerimisprotokoll

Andre Jaanimäe

Teostajanimi

Mööblidisain ja restaureerimine III; tudeng

Ametinimetus

Tartu Kõrgem Kunstikool

Töödeläbiviimisekoht (asutus/osakond)

Annes Hermann

Juhendaja /ametinimetus/asutus

- Objektiandmed

| Nimetus | Tugitool bergére |
| --- | --- |
| Autor | Teadmata |
| Dateering | XX saj. keskpaik |
| Materjal | Konstruktsioon: okaspuit (mänd); Jalad: lehtpuit (kask) |
| Tehnika | Raam konstruktsioon; pehme vedrupolster |
| Mõõtmed | 420x500x850 |
| Omanik | Andre Jaanimäe |
| Tähis | Puudub |

- Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk

| Konstruktsiooni katteviimistluse uuring, konstruktsioonisõlmede stabiliseerimine, polstri taastamine. Objekt läheb aktiivsesse kasutusse; kasutatakse sihtotstarbepäraselt. |
| --- |
| Tööde teostamise aeg | 10.02.16 – 18.05.16 |

- Objektiiseloomustus

| Kirjeldus (Foto:1) | Bergére tüüpi selja ja käsitugedega konstruktsioon. Ees on kabriooljalad. Tugitooli tagajalad on ümara ristlõikega ning allsuunas peenenevad. Tugitoolil on voolujooneline polsterdatud seljatugi, millest külgedel moodustuvad madalamad käsitoed. Istme esikülg jaotub õmblusega kaheks nn. pseudopadjandiks. (Foto.1) 90-ndate keskel humanitaarabina Rootsist Eestisse toodud tugitool. |
| --- | --- |
| Autori v töökojamärgistus, signatuur | puuduvad |
| Muud pealdised, märgid, tekstid | puuduvad |
| Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta | Kattekangas vahetatud |
| Kirjandus- ja arhiiviallikad | Konsa, Artefaktide säilitamine, Tartu 2007 Kodres, Ilus maja kaunis ruum, Tallinn 2001 Hakala, Traditsioonitruu polsterdamine. Tallinn: Ehitame 2007 |

- Objekti seisund enne konserveerimist

| Seisundikirjeldus (Foto:2) | Põhikonstruktsiooni detailid on tugevad Tagumised jalad liimist lahti ja detailid liiguvad tugevalt, tapipesad purunenud (Foto:2) Polster kahjustunud; katteriie kulunud ja rihmad veninud. (Foto:1 ja 2) |
| --- | --- |
| Kokkuvõtlik/üldine hinnang objektiseisundile | rahuldav (3). Konstruktsioon, viimistlus vajab värskendust polster rekonstrueerida |

- Konserveerimistööde kava

| Tööde loetelu | Töödepõhjendus |
| --- | --- |
| Algseisundi dokumenteerimine Polstri materjalide uuringud Polstrist materjalide ning tehniliste lahenduste tuvastamine Polstri materjalide eemaldamine Jalgadelt kahjustatud viimistluse eemaldamine Konstruktsioonisõlmede tiheduse korrigeerimine ja liimimine Põhipolstri sidumine ja vormistamine Lõppseisundi dokumenteerimine | Fikseerida eseme seisund, kahjustuste ulatus ja põhjused Tuvastada polstri materjalid Tuvastada viimistluskihid ja materjalid Rekonstruktsiooni tingimuste loomine viimistluse taastamine Konstruktsiooni vajaliku tugevuse taastamine Konstruktsiooni autentse ilme loomine, tagada eseme kasutatavus Fikseerida eseme seisund ja säilitada informatsioon restaureerimisprotsesside kohta. |

- Konserveerimistööde kirjeldus

| Teostatud tööd | Kasutatudmaterjalid |
| --- | --- |
| Algseisundi dokumenteerimine: pildistamine ja kirjeldamine Polstri materjalide eemaldamine, proovide võtmine ja uuringud Konstruktsiooni parandused Viimistluse eemaldamine jalgadelt Polstri sidumine ja vormistamine Sadulavöö kinnitamine; vedrude paigaldamine ja polstri reformi sidumine ja kattekanga paigaldamine, täite-materjali lisamine; põhikihi täidise katteriide kinnitamine; kandiõmblused; pikeeringukihi paigaldamine ja vormistamine; katteriide kinnitamine Istme padjand Kontuurtraadi paigaldamine, pikeeringu kanga kinnitamine, täite ja pikeeringu kihi lisamine, katteriide kinnitamine, ilunööri õmblemine Seljatoe polster Polstri põhjakanga paigaldamine, täite ja pikeeringu kihi lisamine, katteriide kinnitamine, Lõppseisundi dokumenteerimine; pildistamine | Digi-peegelkaamera (Canon EOS 450D, objektiiv 55 mm), statiiv, visuaalne vaatlus Naelatangid, sõrgkang, vasar, säilituskotid, luup, migroskoop (vt. lisa) Kondiliim, pitskruvid Tehniline piiritus, karukeel (P180) Vedrude tugirihm, tugirihma naelad 2,2x20, vedrud 2tk 6 keerdu ja 2tk 5 keerdu, vedrusidumisnöör jäme ja peen, naelad KZN 2,8x30, merihein, õmblusnöör, karv, tööstuslik vatt puuvillane kangas, katteriie, pinguti, torn vasar, käärid, prüül, nõelad, kriit, joonlaud, vinkel, klambrid Kontuurtraat, puuvillane kangas, õmblusnöör, merihein, karv, vatt, katteriie, ilunöör nõelad, klambrid, prüül Tihe jutekangas, teksid, karv, vatt, puuvillane kangas, katteriie, teksid, pinguti, prüül, vasar Digi-peegelkaamera (Canon EOS 100D, objektiiv 55 mm), statiiv, |
| Muudatused konserveerimistööde kavas |  |

- Illustratiivnematerjal (fotod, skeemidjne)

(Foto:3)

(Foto:4) 					(Foto:5)

(Foto:6)					(Foto:7)

Fotodel (3, 4, 6) on pildistatud mikroskoobil uuritud kangakiude suurendusega  100 mikromeetrit. Fotol 3 on kangakiud mis on leitud teksilt tagumise sarje piirkonnast. Fotodel (5, 7) on kangad, mille kiude uuriti, kangad pärinevad käetoe alumisest osas. Fotol (4) on sünteetilised kiud. Fotol (3, 6) on enamjaolt puuvilla kiud, mis visuaalsel vaatlusel ühtivad.

Vormimblus,sõlmitud (joonis 1)		Kandiõmblus eespistega (joonis 2)

Teostatud tööde tulemus

Foto:8

- Säilitus- ja hooldusjuhend

Objekti tuleks kasutada sihipäraselt. Mitte lohistada mööda põrandat, vaid tõsta küljepuudest, lohistamine tekitab mittevajalikke pingeid konstruktsiooni sõlmedele. Mitte viia ebasoodsa kliimaga ruumidesse, kiired ja järsud niiskuse ja temperatuuri muutused, vaid arvestada ruumi suhtelist õhuniiskus taset puidupuhul 35-55% ja  tekstiilil 30-40%  liiga kuiv ruum mõjutab liim ühendusi, mis võivad lahti tulla.  Polstri pindade tolmust puhastamisel on soovituslik kasutada võrkraami, pintslit ja tolmuimejat. Puitpindasi võib puhastada puuvillaselapiga, mis on kergelt niisutatud destileeritud veega.  Mitte kasutada puhastamisel materjale, mis sisaldavad abrasiive, sulatavad viimistluskihti, rikuvad tekstiilmaterjale või muul moel kahjustab tooli viimistlust ja konstruktsiooni. Võimalusel hoida tooli mitte välisseina lähedal ja seinast vähemalt 10 cm kaugusel, et õhk saaks paremini ümber objekti liikuda.

Kuupäev:

Allkiri: