Tööde album

Restaureerimis protokoll

Liisu Tool

Teostaja nimi

üliõpilane IV kursus

Ametinimetus

Tartu Kõrgem Kunstikool;

mööblikujundus- ja restaureerimisosakond

Tööde läbiviimise koht (asutus/osakond)

Annes Hermann assistent, meister

Tartu Kõrgem Kunstikool

Juhendaja /ametinimetus/asutus

1. Objekti andmed

| Nimetus | Sohva |
| --- | --- |
| Autor | teadmata |
| Dateering | 19. saj. lõpp |
| Materjal | sanglepp, mänd |
| Tehnika | raamkonstruktsioon |
| Mõõtmed | 45X126X61(110) |
| Omanik | Helen Teigar |
| Tähis | puudub |

2. Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk

| Konstruktsiooni puhastamine ja parandamine. Viimistluse värskendamine. Polstri taastamine. |
| --- |
| Tööde teostamise aeg | 15.06.2012 – 27.03.2013 |

3. Objekti iseloomustus

| Kirjeldus | Puitkonstruktsioon: Istmepõhi on valmistatud raam-konstruktsioonina. Raami välisserv on profileeritud. Seljatugi koosneb külgmistest kumeratest kilpkonstruktsioonis detailidest, mida ühendavad kaks horisontaalset põõna. Nendest ülemine on profileeritud ja rokokoolike puidulõigetega kaunistatud. Seljatugi kinnitub istmepõhjale tüüblitega. Käetoed kinnituvad eest voolujoonelise vormiga, otstes voluuduga lõppevatele modelleeritud tugedele, mis kinnituvad istmeraami klüge keeltapiga. Käetoed on pikerguse, pisut kumera kujuga ja kinnituvad seljatoe ja käetoepostide külge keelte abil. Sohval on neli jalga. Esijalad on kabriool-jalale iseloomuliku kujuga ja kinnituvad istmeraami alla tüüblitega. Tagajalad on treitud. Sohva on viimistlemisel on kasutatud õli baasil aadredustehnikat, millega on tekitatud tume pähkli imitatsioon. Polster: Istmepõhjal on pehme vedrupolster. Seljatugi ja käetoed on poolpehme polstriga. |
| --- | --- |
| Autori v töökoja märgistus, signatuur | Puuduvad |
| Muud pealdised, märgid, tekstid | Puuduvad |
| Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta | Puuduvad |
| Kirjandus- ja arhiiviallikad | Puuduvad |

4. Objekti seisund enne konserveerimist

| Seisundi kirjeldus | Puitkonstruktsiooni liimühendused on lahti või ebakvaliteetsed; osa detaile on murdunud; parem käetugi on puudub; tagumised jalad on pehkinud ja lühemaks kulunud; viimistlus on kulunud; algne viimistlus on kaetud musta polituriga. polster on ära vajunud ning väga halvas seisus. |
| --- | --- |
| Kokkuvõtlik/üldine hinnang objekti seisundile | halb |

5. Konserveerimistööde kava

| Tööde loetelu |  |
| --- | --- |
| Dokumenteerimine, pildistamine Objekti demonteerimine Kuiv- ja märgpuhastus Konstruktsiooni parandamine Puidulõikedetailide ning teiste vigastuste parandamine Sohva puitkonstruktsiooni monteerimine Naelaaukude täitmine Polituuri eemaldamine Aaderduse retušeerimine Aaderduse katmine uue viimistlusega Polstri valmistamine Lõppseisundi fotografeerimine ja dokumenteerimine | Objekti algseisundi fikseerimine Konstruktsiooniparanduste võimaldamine Lahtise mustuse eemaldamine Objekti funktsiooni ja vastupidavuse säilitamine Algse välimuse taastamine Objekti funktsiooni taastamise võimaldamine Naelaaukudest kahjustatud puidu tugevdamine uue polstri jaoks Aaderduse nähtavale toomine Ühtlase aaderduse saavutamine Aaderduse edasiseks kaitseks Eseme funktsiooni ja mugavuse taastamine Eseme lõppseisundi fikseerimiseks ja restaureerimisprotsesside informatsiooni säilitamiseks |

6. Konserveerimistööde kirjeldus

| Teostatud tööd | Kasutatud materjalid |
| --- | --- |
| Dokumenteerimine, pildistamine Objekti demonteerimine Kuiv- ja märgpuhastus Konstruktsioonidetailide parandamine Puidulõikedetailide ning teiste vigastuste parandamine Sohva puitkonstruktsiooni monteerimine Naelaaukude täitmine Polituuri eemaldamine Aaderduse retušeerimine Aaderduse katmine uue viimistlusega Polstri valmistamine Lõppseisundi fotografeerimine ja dokumenteerimine | Fotoaparaat Sõrg, puuhaamer, puuklotsid, näpid Tolmuimeja, vesi, puuvillased lapid, roheline seep Jaapani saag, lintsaag, höövel, pitskruvid, PVA liim, kondiliim, koormarihmad, pintsel, peitel, treipink, puit (kuusk, sanglepp, kask) puit (sanglepp), peitlid, jaapani saag, liivapaber, PVA liim Kondiliim, koormarihmad, pitskruvid, peitel, treipink (tüüblite valmistamiseks) PVA liim, kriit, puidutolm, pigment Tehniline piiritus, karukeel, puuvillane kalts, vesi Pintsel, õlivaha, pigmendid, tärpentin Õlivaha, puuvillane kangas Sadulavöö, sadulavöö pinguti, 5- ja 7-keeruga vedrud, sidumisnöör, papinaelad, teksid, sadulsepahaamer, raudhaamer, džuut-kangas, merihein, vatt, puuvillane kangas, puuvillane niit, prüül, kõver polstrinõel, tubelspitz, linasest nöör, nööpnõelad, klambripüstol, klambrid, linane põhjakangas, sünteetiline katteriie, ilupael, kuumaliimi püstol, kuumaliimi pulgad. Fotoaparaat |
| Muudatused konserveerimistööde kavas | Polstris muudeti vedrude asetust ja arvu, parandamaks selle mugavust ja vastupidavust. 18 vedru asemel paigaldati 22 vedru. |

7. Illustratiivne materjal (fotod, skeemid jne)

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5: Käetoepostid enne parandusi	     Foto 6: Käetoepostid pärast parandusi

Foto 7: Detail enne parandust	                           Foto 8: Detail pärast parandust

Foto 9: Viimistluskihid

Foto: 10 Töö lõpptulemus

8. Teostatud tööde tulemus

Sohva konstruktsioon ja parandatud ja tugevdatud. Puudu olevad detailid said taastatud. Sohval säilinud esialgne viimistlus sai puhastatud, retušeeritud ning säilitatud. Kogu viimistlus kaeti kaitsva õlivahaga. Sohvale valmistati uus polster. Uus polster peaks olema eelmisest vastupidavam, ühtlasema jäikusega ja mugavam. Kuna eelmises polstris olid vedrud õmmeldud põhjakanga külge, siis aja möödudes olid kõik vedrud lahti tulnud ning koondunud sohva keskele. Uues polstris sai osa vedrusid õmmeldud sadulavööde külge ning osa kinnitatud laia põhjaraami tõttu raami külge. Polster kaeti uue kangaga ning ääristati ilupaelaga.

9. Säilitus- ja hooldusjuhend

Hooldamisel ei ole soovitatav kasutada vett, vaid spetsiaalseid õli baasil mööblihooldusvahendeid. Objekti säilitada puhtas ja tolmuvabas ruumis, mille temperatuur jääb vahemikku 18 – 20 kraadi ja õhuniiskus 40 – 60 %. Tuleb hoiduda niiskustingimuste järsust muutusest, kuna puit vajab kohanemiseks aega.

Kuupäev

Allkiri

# Text boxes

Foto 1

Must polituur

Õliaaderdus