Restaureerimis protokoll

Arvi Kuld

Teostaja nimi

üliõpilane

Ametinimetus

Tartu Kõrgem Kunstikool mööbliosakond

Tööde läbiviimise koht (asutus/osakond)

Annes Hermann (meister), Peeter Peedosk (meister)

Juhendaja /ametinimetus/asutus

Objekti andmed

| Nimetus | Saan, jalasveok, hobuveovahend |
| --- | --- |
| Autor | Teadmata |
| Dateering | u. 1910-1920 |
| Materjal | Tamm, saar, kask, kuusk, raud, messing, tekstiil, nahk |
| Tehnika | Raamkonstruktsioon; puitkilp; puidupainutus; sepis, metallvalu |
| Mõõtmed | 1100x850x1800 (aisad 3000) |
| Omanik | Eesti Maanteemuuseum |
| Tähis | EMM_582:1 E 250:1 |

Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk

| Konserveerimistööde eesmärk (üldistav) lähtuvalt objekti seisundist ja objekti edasisest kasutusest. Eesti Maantemuuseumi kogusse kuuluva voorimehesaani restaureerimine edasiseks säilitamiseks. |
| --- |
| Tööde teostamise aeg | Jaanuar 2015 – Juuni 2015 |

Objekti iseloomustus

| Kirjeldus Foto 1- Voorimehesaan (foto TKK Fotograafia osakond) Foto 2- Number saani vasakul küljel (foto TKK Fotograafia osakond) Foto 3- Number saani tagumisel küljel (foto TKK Fotograafia osakond) | 20. saj algul Tartus kasutusel olnud voorimehesaan (EMM_582:1 E 250:1) (Foto 1). Saan. Hobuveovahend Saarest painutatud rautatud jalased. Jalased on rautatud. 20mm paksuste raudadega mis on kinnitatud nelja paari kodarate külge poltidega. Kodarad on valatud metallist. Esimene kodarapaar moodustab jalatoed ja aisa piirajad, kodarad on omavahel ühendatud kahe metall painardiga. Parempoolsel jalatoel platvorm, voorimehe saani ronimise lihtsustamiseks. Teise kodarapaari külge kinnitatud poltühendusega aisapära kinnitus obadus. Viimane kodarapaar tahapoole voolujooneliselt kaarduv. Painarditele on poltidega kinnitatud saani tammepuidust alusraam. Alusraamile kinnitatud kolm põhjalauda mis on otstest kinnitatud naeltega. Sidepulgad tapitud kaustadesse, mis moodustavad painutatud sebad ja kinnituvad jalasepäise külge. Korvi raami moodustavad kaks kaust-seba millesse on tapitud voorimehe istekohal vertikaalsed postid, millele järgnevad kolm paari tugikaari. Kahe tagumiste tugikaare külge kinnituvad reisija istme tugipõõnad, millele toetub istmeraami alune laudis. Korvi välislaudis on valmistatud 10mm kase kilbist mille välispind on toonitud õlivärviga ning kaetud pähkli imitatsiooniga, sisepind peitsitud mustaks ja õlitatud. Saani tagaistme selja- ja käsitugedel on tumesinise villase kangaga kaetud poolpehme polster. Polstri täidismaterjaliks niinekiud mis on kaetud linase kangaga. Aluspolstri välimistel äärtel kandiõmblus (joonis), piste pikkus u 5 cm aste u 2 cm. Linase kanga peale paigaldatud pikeeringukihiks puuvillane vatt. Voorimehe käetoel puitkilbile liimitud linane kangas, mis on olnud kaetud puiduimitatsiooniga. Saani vasakul küljel voorimehe istme kohal ovaalne plekist kollane eraldusnumber Tartu linna vapi ja numbriga 408 (Foto 2). Saani tagaküljel valge värviga maalitud number 408 (Foto 3). Esmane üldinfo: Tartu Hommiku t 11 lammutamisel leitud voorimehesaan, kuulus maja endise omaniku Age Rander`i vanavanaisale. Tulmelegend: Tartu Hommiku t 11 maja lammutamisel leitud saani annetas Eesti Maanteemuuseumile Kalev Pärt. Saani esialgne omanik ja kasutaja Gustav Rander (5. oktoobril 1877) |
| --- | --- |
| Autori v töökoja märgistus, signatuur | Ei tuvastanud |
| Muud pealdised, märgid, tekstid | Vasakul küljel plekist ovaalne kollane registreerimisnumber stantsitud Tartu linna vapi ja numbriga „408“ (Foto 2).Saani tagumisel küljel valge värviga maalitud number „408“ (Foto 3). |
| Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta | Puuduvad |
| Kirjandus- ja arhiiviallikad | Tartu Postimees 3. november 2014 (http://tartu.postimees.ee/2977941/pooning-varjas-voorimehesaani) EFA.114.3-4208 http://vanadasjad.files.wordpress.com/2013/01/capture2.jpg EAA.3148.1.146:85 ERA.2966.5.60 ERA.75.1.85 ERA.75.4.50 ERA.75.4.72 ERA.R-1106.1.561 ERA.3084.6.1 ERA.75.4.111 ERA.14.4.665 ERA.75.4.23 ERA.2966.5.63 |

Objekti seisund enne konserveerimist

| Seisundi kirjeldus: | metalldetailid kaetud roostega, kohati aktiivse roostega; voorimehe käetoel asuv kangas tugevalt määrdunud ja suurte kadudega; reisija istmekohal asuv polstrikangas tugevalt määrdunud lindude väljaheidete, tolmu ja putukkahjustustega; istme raam kadunud; alusraami sidepulgad suurte niiskuskahjustustega (Joonis 2); põhjalauad kõmmeldunud, osaliste putukkahjustustega ja ulatusliku niiskuskahjustustega; korvi välislaudis kuivamislõhedega, alumine äär niiskuskahjustusega; välisviimistlus tugevalt määrdunud, kohati kaetud lindude väljaheidetega. |
| --- | --- |
| Kokkuvõtlik hinnang objekti seisundile: | Halb. Saan ei ole sõidukõlbulik. Metall kaetud roostega, pinnaviimistlus ja tekstiil tugevalt määrdunud, puidul seen- ja mädanikkahjustused, tekstiil seenkahjustusega. |

Konserveerimistööde kava

| Tööde loetelu | Põhjendus |
| --- | --- |
| fotografeerimine, visuaalne vaatlus; materjalide ning viimistluse uuringud ja analüüs; dokumentatsiooni koostamine. Tekstiil ning polstri täitematerjal: polsterdatud pindade avamine, materjalide ja tehnilise teostuse määramine; tekstiili kuivpuhastus; kattetekstiili märgpuhastus, pesu ja desinfitseerimine; kattetekstiili dubleerimine; polstri täitematerjalide puhastus ja desinfitseerimine; istmepadja valmistamine. Metallkonstruktsioon ja –detailid: metalldetailide lahtimonteerimine puitdetailidest; metalldetailide puhastamine roostest (terashari, fosforhape, elektrolüüs); puhastatud metall detailide oksiidiga katmine (kaaliumdikloriid); metalldetailide viimistlemine (Paraloid B72, tanniin, Cosmoloid H80). Puitkonstruktsioon ja pinnaviimistlus: metalldetailide eemaldamine puitdetailidest; puit detailide kuivpuhastus; puit detailide märgpuhastus; irdunud pinnaviimistluse kinnitamine; põhjalaudade immutamine Paraloid B72; puuduva põhjalaua asendamine; aaderdatud pinna katmine lasuuriga (linaõli + tärpentin); viimistluskadude järgitoonimine akrüülvärviga; puitraami monteerimine metallalusraamile. | eseme esialgse seisundi fikseerimine; konserveerimismeetodite täpsustamine, materjalide identifitseerimine ja dokumentatsioon. konserveerimisprotsessi jäädvustamine. konstruktsioonipindade ja materjalide seisundi tuvastamine, rekonstruktsiooniks vajaliku informatsiooni kogumine; eemaldada tolm ja lahtine mustus tekstiililt; tekstiilikiudude puhastus ning seenkahjustuse minimaliseerimine; tekstiili stabiliseerimine; materjali ettevalmistus ja seenkahjustuse minimaliseerimine; tervikliku välisilme loomine. võimaldada ligipääs puit ja metalldetailidele nende puhastamiseks ja seisundi tuvastamiseks; rooste eemaldamine metallpindadelt; metalli keemiline oksüdeerimine kaitsekihi moodustamiseks; metalli kaitsmine välismõjurite eest, metalli lõppviimistlus. konstruktsiooni seisundi tuvastamine; lahtise tolmu ja mustuse eemaldamine; hallituse ja mustuse eemaldamine; olemasoleva pinnaviimistluse säilitamine; konstruktsiooni tugevdamine; konstruktsiooni tugevdamine ja tervikliku välisilme loomine; originaal pinnaviimistluse kaitsmine: tervikliku välisilme loomine; tervikliku välisilme loomine. |

Konserveerimistööde kirjeldus

| Teostatud tööd | Kasutatud materjalid |
| --- | --- |
| fotografeerimine, visuaalne vaatlus; reisijaistekohalt polstri eemaldamine; voorimehe käetoelt tekstiili eemaldamine; keermestatud poltide avamine; metalldetailide eemaldamine konstruktsioonilt; metalldetailide kuivpuhastus metalldetailide elektrolüütiline puhastamine (Foto 5); metalldetailide passiveerimine; metalldetailide viimistlemine; reisijakoha katteriide kuivpuhastus; reisijakoha katteriide märgpuhastus; puitdetailide kuivpuhastus; puitdetailide märgpuhastus; puitdetailide stabiliseerimine; puitdetailide kadude täitmine; pinnaviimistluse kinnitamine; pinnaviimistluse retušeerimine (Foto 4); reisija istmeraami valmistamine; metalldetailide monteerimine puitkonstruktsioonile; needitud metall detailide neetimine; reisija istekoha seljatoe ja käetugede polstri valmistamine; | digitaalkaamera; sõrg, näpitsad; aurutumasin, plastikspaatel; grafiitõli, tellitav mutrivõti; haamer, kruvikeeraja, näpitsad, hüdrauliline press, torn, meisel, akutrell, terashari, nurklihvija; alaldi, söögisooda 5-7% vesilahus, vesi, terashari; kaaliumdikloriid 5% vesilahus; tanniin, piiritus, destilleeritud vesi, Paraloid B72 5% atsetooni lahus; tolmuimeja, pintsel, nõel; vesi, pintsel; tolmuimeja, pintsel; pintsel, destilleeritud vesi, ksüleen; Paraloid B72 20% atsetoonilahus, vaakumpump, vaakumkott, ksüleen Paraloid B72 50% atsetoonilahus, kriit, puidutolm, värvimuld, spaatel; Paraloid B72 5% atsetoonilahus, ksüleen; akrüülvärvid, õlivaha lasuur, värvimullad; mänd, merihein, hõre jutekangas, naelad, saag, höövel, peitel; mutrivõtmed; kummihaamer, kruvikeeraja, kruvid; naelad, gaasipõleti, rauasaag, nurklihvija, haamrid; merihein; jute; villane kangas, nahk, naelad, haamer, |
| Muudatused konserveerimistööde kavas: polstri täitematerjalid asendatud meriheinaga; polstri kant asendatud musta nahaga; reisija istekohale paigaldatud polstri katteriie asendatud tumesinise villase kangaga; voorimehe käetoel asunud linane kangas asendatud ning viimistletud aaderdusega | edasise hallituse tekke vältimiseks asendatud originaalis kasutatud niin meriheinaga; originaal kandi suurte kahjustuste tõttu kandist valmistatud koopia; putukkahjustuste ohu vähendamine, villane kangas tervikliku välisilme loomise eesmärgil linane kangas asendatud, kondiliim, linane kangas, |

Illustratiivne materjal (fotod, skeemid jne)

Joonis 1 - võetud proovide asukohad (autori joonis)

Joonis 2 - saani puitosade kahjustused (autori joonis)

Foto 4 - välisviimistluse retušeerimine (autori foto)

Foto 5- aisapärad enne ja päras elektrolüütilist puhastust (autori foto)

Teostatud tööde tulemus

Metalldetailidelt on eemaldatud rooste, need on keemiliselt oksüdeeritud ning kaetud tanniini ja Paraloid B72-ga. Välisviimistlus on kinnitatud Paraloid B72-ga, -kaod on järgitoonitud ja kaetud õlivahaga. Saani niiskuskahjustustega tugikonstruktsiooni piirkonnad on immutatud Paraloid B72-ga, kaod on täidetud täitemassiga. Voorimehe käetoel asunud aaderdatud linane kangas on asendatud sarnase kangaga ja aadrdatud. Reisija istekohal puudunud istmeraam on rekonstrueeritud ning kaetud meriheina poolpehme polstriga. Originaal katteriie on asendatud tumesinise villase riidega.

Saani seisund on stabiliseeritud, edasine lagunemine pidurdatud. Voorisaan on püsiekspositsiooni kuulumise valmidusega.

Foto 6 - voorimehesaan peale restaureerimistöid (autori foto)

Säilitus- ja hooldusjuhend

Hooldamisel mitte kasutada vett (niisket lappi), vaid spetsiaalseid õli baasil mööblihooldusvahendeid. Tekstiili puhastamisel tolmuimeja seadistada madalale võimsusele. Säilitada puhtas ja tolmuvabas ruumis, tolmu kaitseks tuleks paigaldada tolmukate. Soovituslikud säilitustingimused: õhutemperatuur kuni 20°C, suhteline õhuniiskus 35-40%, valgusetugevus ei tohiks ületada 50 luxi. Vältida järske temperatuuri ja õhuniiskuse muutusi.

Kuupäev	08.06.2015

Allkiri