# Tööde album

# Restaureerimisprotokoll

# Andre Jaanimäe

# Teostajanimi

# Mööblikujundus ja restaureerimine II; tudeng

# Ametinimetus

# Tartu Kõrgem Kunstikool

# Töödeläbiviimisekoht (asutus/osakond)

# Annes Hermann

# Juhendaja /ametinimetus/asutus

# Objektiandmed

| Nimetus | Salongi tool; neo-renessanss |
| --- | --- |
| Autor | Teadmata |
| Dateering | XX saj. algus |
| Materjal | Lehtpuit; saar |
| Tehnika | Tulp-raam konstruktsioon; treimine |
| Mõõtmed | 420x470x440 (960) |
| Omanik | Andre Jaanimäe |
| Tähis | Puudub |

# Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk

| Konstruktsiooni katteviimistluse uuring, konstruktsioonisõlmede stabiliseerimine, istme- ja seljatoepolstri taastamine. Objekt läheb aktiivsesse kasutusse; kasutatakse sihtotstarbepäraselt. |
| --- |
| Tööde teostamise aeg | 12.02.15 – 28.05.15 |

# Objektiiseloomustus

| Kirjeldus (Foto:1) | Neo-renessaans stiilis salongi tool (Foto:1), mis kuulub Andre Jaanimäe omandisse. Soetas Hansa Antiik OÜ-st Pikk 7, Rakvere 10.02.15. õppe-eesmärgil. Toole on kaks. Tooli istmeosa on trapetsikujuline, eessuunas laienev. Tooli esijalad on treitud ning nende konstruktsioonisõlmi ilmestavad vürhvelkassetid. Aksendina jätkub sama lahendus ka sarjete ning tugipõõnade välisküljel. Tooli tagajalgadeks on nelinurkse ristlõikega tulp, mis allosas on kergelt tahasuunda kaardu. Tooli polsterdatud seljatugi on horisontaalne riskülik, mis toetub kolme piilariga palustraadile. Toolil on algselt olnud viiest (10 keeruga) spiraalvedrust moodustuv pehme polster, mis on toetunud põhja tugikangale ja see omakorda ristatud vööle. Polstri säilunud materjal algne. |
| --- | --- |
| Autori v töökojamärgistus, signatuur | puuduvad |
| Muud pealdised, märgid, tekstid | puuduvad |
| Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta | Katteviimistlus muudetud |
| Kirjandus- ja arhiiviallikad | Konsa, Artefaktide säilitamine, Tartu 2007 Kodres, Ilus maja kaunis ruum, Tallinn 2001 Hakala, Traditsioonitruu polsterdamine. Tallinn: Ehitame 2007 |

# Objekti seisund enne konserveerimist

| Seisundikirjeldus (Foto:2) | Põhikonstruktsiooni detailid on tugevad tapid liimist lahti ja detailid liiguvad tugevalt, viitab tapipesade suhtes väiksematele tapikeeltele. (Foto:1, 2) Viimistlus ebakvaliteetne ja niiskus kahjustustega. (Foto:1, 2) Polster hävinud nii istme kui ka seljatoe padjand (Foto:1, 2) Vasakul esijalal sisemisel treitud pinnal vanad toonesepa kahjustused Vasakul seljatoetulbalt puudu kild |
| --- | --- |
| Kokkuvõtlik/üldine hinnang objektiseisundile | Halb (3). Konstruktsioon, viimistlus ja polster vajavad restaureerimist. |

# Konserveerimistööde kava

| Tööde loetelu | Töödepõhjendus |
| --- | --- |
| Algseisundi dokumenteerimine Polstri materjalide uuringud Viimistlusmaterjalide testimine Polstrist säilunud materjalide ning tehniliste lahenduste tuvastamine, Polstri jääkmaterjalide eemaldamine Konstruktsiooni avamine tappide liimist ja mustusest puhastamine Katteviimistluse eemaldamine Konstruktsioonisõlmede tiheduse korrigeerimine ja liimimine Viimistlemine Põhipolstri sidumine ja vormistamine Lõppseisundi dokumenteerimine | Fikseerida eseme seisund, kahjustuste ulatus ja põhjused Tuvastada polstri materjalid Tuvastada viimistluskihid ja materjalid Rekonstruktsiooni tingimuste loomine. Konstruktsiooni tegeliku seisukorra tuvastamine, vajaliku tugevuse taastamine Eeltöö autentse viimistluse taastamiseks Liimipindade tiheduse parandamine Konstruktsiooni autentse ilme loomine Tagada eseme kasutatavus Fikseerida esemeseisund ja säilitada informatsioon restaureerimisprotsesside kohta. |

# Konserveerimistöödekirjeldus

| Teostatudtööd | Kasutatudmaterjalid |
| --- | --- |
| Algseisundi dokumenteerimine: pildistamine ja kirjeldamine Pinnaviimistlusmaterjalide testimine Polstri materjalide eemaldamine, proovide võtmine ja uuringud Konstruktsiooni demonteerimine, tappidesse löödud naelte eemaldamine Viimistluse eemaldamine Konstruktsioonisõlmede tiheduse korrigeerimine ja liimimine Viimistlemine Polstri sidumine ja vormistamine Sadulavöö kinnitamine; vedrude paigaldamine ja polstri rehvomi sidumine ja kattekanga paigaldamine, täite-materjali lisamine; põhikihi täidise katteriide kinnitamine; kandiõmblused; pikeeringukihi paigaldamine ja vormistamine; katteriide kinnitamine, ilupaela liimimine Seljatoe polster Polstri põhjakanga paigaldamine, täite ja pikeeringu kihi lisamine, katteriide kinnitamine, ilupaela liimimine Lõpp seisundi dokumenteerimine | Digi-peegelkaamera (Canon EOS 450D, objektiiv 55 mm), statiiv, visuaalne vaatlus Rohelise seebi vesilahus, tehniline piiritus, soya strip (Tabel:1) Naelatangid, sõrgkang, vasar, säilituskotid, luup, mikroskoop (Foto:3,4,5,6) Vasar, puuklots, puurpink (5mm metallipuur) Soya strip, kraabits, rohelise seebi vesilahus, karukeel P180 Kase spoon (1,5mm), pitskruvid, spooninuga, liivapaber P100, PVA Silva Aqua, kondiliim, koormarihm Vahaõli Herdins, pintsel, lapp, karukeel P 180 Vedrude tugirihm, tugirihma naelad 2,2x20 ;pinguti, vasar, torn, vedrud 2tk 4 keerdu, 3tk 5 keerdu, jute vedrude sidumisnöör jäme ja peen, naelad KZN 2,8x30, vasar, käärid, prüül, nõelad, kriit, joonlaud, vinkel, merihein, õmblusnöör, klambrid, ilupael, kuumaliimi pulk, liimipüstol Digi-peegelkaamera (Canon EOS 450D, objektiiv 55 mm), statiiv, visuaalnevaatlus |
| Muudatused konserveerimistööde kavas | Teostatud konserveerimiskava alusel |

# Illustratiivnematerjal (fotod, skeemid jne)

| Materjal | Rohelineseep | Tehnilinepiiritus | Soya stripe |
| --- | --- | --- | --- |
| II viimistluskiht | hea | hea | hea |
| I viimistluskiht | halb | halb | hea |

# Tabel: 1

# (Foto:3)                                                        (Foto:4)

# (Foto:5)                                                         (Foto:6)

# Fotodel (3,4,5,6) on pildistatud mikroskoobil uuritud kangakiude suurendusega  200 mikromeetrit. Foto 4 on pildistatud läbi filtri. Kuna kanepi ja lina kiud on väga sarnased ei saa kindel olla, kas on lina või kanepi kiud. Fotol 5 on värvaineteta ja fotol 6 on siniseks värvitud puuvilla kiud. Teisi tekstiilmaterjale uuringute käigus ei leitud.

# Teostatud tööde tulemus

# Säilitus- ja hooldusjuhend

# Objekti tuleks kasutada sihipäraselt. Mitte lohistada mööda põrandat, vaid tõsta küljepuudest, lohistamine tekitab mittevajalikke pingeid konstruktsiooni sõlmedele. Mitte viia ebasoodsa kliimaga ruumidesse, kiired ja järsud niiskuse ja temperatuuri muutused, vaid arvestada ruumi suhtelist õhuniiskus taset puidupuhul 35-55% ja  tekstiilil 30-40%  liiga kuiv ruum mõjutab liim ühendusi, mis võivad lahti tulla.  Polstri pindade tolmust puhastamisel on soovituslik kasutada võrkraami, pintslit ja tolmuimejat. Puitpindasi võib puhastada puuvillaselapiga, mis on kergelt niisutatud testileeritud veega.  Mitte kasutada puhastamisel materjale, mis sisaldavad abrasiive, sulatavad viimistluskihti, rikuvad tekstiilmaterjale või muul moel kahjustab tooli viimistlust ja konstruktsiooni. Võimalusel hoida tooli mitte välisseina lähedal ja seinast vähemalt 10 cm kaugusel, et õhk saaks paremini ümber objekti liikuda.

# Kuupäev: 28.05.15

# Allkiri: Andre Jaanimäe