Tööde album

Restaureerimis protokoll

Rauno Pahapill

Teostaja nimi

Üliõpilane

Ametinimetus

Kõrgem Kunstikool Pallas, Mööbliosakond

Tööde läbiviimise koht (asutus/osakond)

Annes Hermann, meister

Juhendaja /ametinimetus/asutus

Foto:1

- Objekti andmed

| Nimetus | Salongitool; uus-barokk |
| --- | --- |
| Autor | Teadmata |
| Dateering | 20. sajandi algus |
| Materjal | Lehtpuit; kask |
| Tehnika | Modelleeritud, treitud tulp-raam konstruktsioon |
| Mõõtmed | 440X435X430(945) |
| Omanik | Rauno Pahapill |
| Tähis | Puudub |

- Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk

| Tugevdada konstruktsiooni ühendussõlmesid; rekonstrueerida polster |
| --- |
| Tööde teostamise aeg | Kevadsemester 07.02. – 20.05.2022 |

- Objekti iseloomustus

| Kirjeldus | Tegemist on tulp-raam konstruktsioonina lahendatud tooliga. Sarjed on ühendatud keeltappidega. Esijalad on treitud ja nende ülapindu ilmestavad treitud nööbid. Sarjete vorm on pisut kumer ning esisarje keskmes on samuti dekoratiivne nööp. Istme vorm on trapetsikujuliselt eest laienev. Seljatugi on asuurse, lõikedekooriga kaunistatud vahepaneeliga. Selle kaarjat ülaosa ehib kartušilaadne nikerdus(foto: 1). Polstriosa on tehtud 5 seotud vedruga (prantsuse pärane seotis) (joonis:2). Täitematerjalideks on kasutatud meriheina ja krusskarva. Kattekangast ääristab ilupael. Puitosa on toonitud vesipeitsiga (tume pähkel) ja viimistletud šellakpoleeriga. |
| --- | --- |
| Autori v töökoja märgistus, signatuur | Puudub |
| Muud pealdised, märgid, tekstid |  |
| Andmed varasemate konserveerimis-restaureerimistööde teostamise kohta | Konstruktsiooni parandamiseks on kasutatud kruvi. Katte- ja põhjariie on ebaprofessionaalselt asendatud. Jalge otstesse on lisatud metallist kulumiskaitsmed. |
| Kirjandus- ja arhiiviallikad | Ei ole kasutanud. |

- Objekti seisund enne konserveerimist

| Seisundi kirjeldus | Sarjete tappide liimipinnad on ebakvaliteetsed, ühte (tagumine parem) on parandatud kruvi ja tüübliga. Külgsarjade sisemistest nurkadest oli kilde lahti. Puitosad on kriimustatud ja naeladest on tekkinud praod. Samuti on viimistlus kulunud ja pleekinud. Polstri seisund on väga kehv (Foto: 3). Vedrud on antud tooli jaoks valitud liiga kõrged (11 keerdu), sidumis- ja paigaldusnöörid on purunenud. Merihein ja krusskarv on pääsenud vedrude vahele ja osaliselt välja pudisenud. Vedrude alumisele rebenenud kotiriidele oli ehitusnaeltega löödud riie, mis omakorda oli samuti rebenenud. Pikeeringuriide asemel oli kasutatud marliriiet. Ilupael on lahti. |
| --- | --- |
| Kokkuvõtlik/üldine hinnang objekti seisundile | Puitosa: rahuldav, polster: halb. Puitosad olid kõik olemas, kuid esines lahtiseid kilde, pragusid ja konstruktsioon oli tappidest lahti. Polstriosa oli väga halvas seisus ja originaalriie oli vahetatud. |

- Konserveerimistööde kava

| Tööde loetelu | Teostatud tööde põhjendus |
| --- | --- |
| Algseisundi dokumenteerimine: pildistamine ja kirjeldamine Vana polstri eemaldamine järk järgult Konstruktsiooni märgpuhastus Kruvide ja naelte eemaldamine Konstruktsiooni demonteerimine Tappide puhastamine Tapikeeltele spooni liimimine Sarjete kildude tagasiliimimine Ehitusnaeltest põhjustatud pragude liimimine Puitkonstruktsiooni kokku liimimine Tugirihmade paigaldamine Vedrude paigaldamine ja sidumine Tiheda jute kanga paigaldamine Meriheina paigaldamine Õhema jute kanga panek ja läbiõmblemine Vormi-, kandi- ja kontuuriõmblus Peitsimine Šellaki pealekandmine Krusskarva ja vatiriide paigaldus Pikeeringukanga paigaldamine Kanga ja ilupaela paigaldus Lõppseisundi dokumenteerimine | Pildistamine, visuaalne vaatlus tooli seisundi fikseerimiseks Alustades kanga eemaldamisest ja paralleelselt ka kihte dokumenteerides Vana viimistluse eemaldamine uue jaoks Parandustööde käigus lisatud mitteoriginaalsete kinnitusvahendite eemaldamine Tappide parandamiseks ligipääsemine Vana liimi eemaldamine uuesti liimimiseks Tapikeeled olid tapipesast tunduvalt väiksemad Konstruktsiooni tugevdamine Polstri materjalide kinnituspinna tugevdamine Tooli terviklikuks tegemine ja polstri tegemiseks Vedrude kinnitamiseks Mugava istepinna tegemiseks Täitematerjali kinnitamine Polstri vormimine Hoiab meriheina paigal ja võimaldab sidumist Annab isteosale korrektse ja ilusa kuju, lisaks tugevust ja takistab iste väsimist Annab soovitud tooni, mis on ilus Kaitseb tooli niiskuse, kulumise eest ja annab ilusa läike Lisa mugavuse ja lõppvormi tarvis Hoiab, et krusskarv ja vatiriie püsiks paigal Ilu ja kasutamise jaoks Pildistamine |

- Konserveerimistööde kirjeldus

| Algseisundi dokumenteerimine: pildistamine ja kirjeldamine Vana polstri eemaldamine järk järgult Konstruktsiooni märgpuhastus Kruvide ja naelte eemaldamine Konstruktsiooni demonteerimine Tappide puhastamine Tapikeeltele spooni liimimine Sarjade kildude tagasiliimimine Ehitusnaeltest põhjustatud pragude liimimine Puitkonstruktsiooni kokku liimimine Tugirihmade paigaldamine Vedrude paigaldamine ja sidumine Tiheda jute kanga paigaldamine Meriheina paigaldamine Õhema jute kanga panek ja läbisidumine Vormi-, kandi- ja kontuuriõmblus Peitsimine Šellaki pealekandmine Krusskarva ja vatiriide paigaldus Pikeeringukanga paigaldamine Kanga ja ilupaela paigaldus Lõppseisundi dokumenteerimine | Telefon Samsung Galaxy A72; kaamera Canon EOS 90D sõrgkang; lõikenäpitsad tehniline piiritus, vesi ja rohelise seebi lahus Kruvikeeraja; sõrgkang Haamer ja puitklots Peitel; auruti Plyno GV 6 Tapikeelte paksuse korrigeerimine, 0,6 ja 1mm kasespooni liimimine Kokku liimimine puiduliimi PVA B3 PVA B3 külmliim Titebond* Pingutusabivahendi ja rihmanaeltega 5. keermega vedrud sai õmmeldud tugirihmade külge ja seotud originaalile vastavalt ehk Kangas sai paigaldatud 16mm teksidega Merihein sai paigaldatud aasade sisse Paigaldamine teksid (12mm) Vormi ja kandiõmblus ümberringselt, kontuuriõmblus ainult esiküljele Vesipeits Herdins, nr.56 (tume tamm) Lapik pintsel; poleerimispall; terasvill OOO Krusskarv; pikeeringuvatt klambrid (10 mm) klambrid (10 mm); ilupael; kuumaliimi püstol Kaameraga Canon EOS 90D |
| --- | --- |
| Muudatused konserveerimistööde kavas | Otseselt muudatusi ei esinenud, kõik möödus plaanipäraselt. |

- Illustratiivne materjal (fotod, skeemid jne)

Foto: 2                                             	    Foto: 3

Foto: 4

Foto: 5

Joonis: 1

Joonis: 2

- Teostatud tööde tulemus

Teostatud töödega võib väga rahule jääda, sest kehvas seisus ja kasutuskõlbmatust toolist sai ilus ja mugav tool. (Foto: 2)

Foto:6

- Säilitus- ja hooldusjuhend

Objekti hoiustada puhtas ruumis toatemperatuuril 18-20 kraadi juures. Õhuniiskus võiks jääda 40-60% juurde. Vältima peaks järske niiskustingimuste ja temperatuurimuutuseid. Tooli mitte kõõluda ja istuda ajastutruult- ehk sirge seljaga. Aeg ajalt tooli niiske lapiga tolmust puhastada. Suuremate kahjustuste korral pöörduda vastava spetsialisti poole.

Kuupäev

Allkiri